LED WG1094

Нажмите кнопку А для просмотра времени. Внешний диодный ряд показывает количество часов (1,2,3,4...). Внутренний диодный ряд указывает количество минут (5,10,15,20...).

Диодный ряд в середине дисплея (4 диода) так же указывает минуты от 1 до 4 минут. Для определении количества минут необходимо показания сложить.

Рис1. Показания: 1 час 53минуты.

Для просмотра даты нужно  нажать кнопку А  дважды. Внешний диодный ряд показывает количество месяцев. Средний диодный ряд указывает количество дней (5,10,15,20,25,30). Диодный ряд в середине дисплея так же указывает дни от 1 до 4 дней. Для определении количества дней  необходимо показания сложить.

Рис.2  Показания: 11 Января.

Для просмотра дня недели нужно  нажать кнопку А  три раза. Внешний диодный ряд показывает  порядковый день в неделе (1-7).

Рис.3 Показания: Среда.

Установка часов:

Нажмите и удерживайте кнопку В в течении 3 секунд  для установки количества часов. Изменяйте показания нажимая кнопку А.

Нажмите кнопку В повторно для перехода в режим установки минут . Изменяйте показания нажимая кнопку А.

Нажмите кнопку В повторно для перехода в режим установки количества месяцев. Изменяйте показания нажимая кнопку А.

Нажмите кнопку В повторно для перехода в режим установки количества дней. Изменяйте показания нажимая кнопку А.

Нажмите кнопку В повторно для перехода в режим установки дня недели. Изменяйте показания нажимая кнопку А.

Нажмите кнопку В повторно  для регулировки яркости подсветки (1-4). Изменяйте показания нажимая кнопку А.

Нажмите кнопку В восемь раз  для включения режима автоматической индикации времени каждый час. Изменяйте показания нажимая кнопку А. Если диод моргает, то режим автоматической индикации отключён.