LED 1133

Сенсорные наручные часы отображают время как стандартные механические часы стрелками. Только вместо циферблата с числами, часы имеют 60 светодиодов. 12 из них отображают текущий час (светодиод мигает), а остальные минуту (светодиоды горят и образуют дугу).

Настройка сенсорных часов

- Для настройки сенсорных часов нужно их "пробудить". Прикоснитесь к сенсору один раз.

- Когда светодиодная панель покажет время, прикоснитесь к сенсору подряд шесть раз, и на шестой раз удерживайте палец 3 секунды. Светодиод, указывающий на час должен замигать немного чаще - это означает, что включился режим настройки часа.

- Для изменения часа нужно краткими прикосновениями пальца нажимать на сенсор до тех пор, пока не замигает нужный час.

- Когда час настроен, не дотрагивайтесь до экрана 3 секунды. Настройка часа сохранится и замигают светодиоды, указывающие на минуты.

- Минуты регулируются аналогично - одно прикосновение - один светодиод = одна минута;

- Когда час настроен, не дотрагивайтесь до экрана 3 секунды. Настройка минут сохраниться и часы перейдут в режим настройки автоматической индикации времени.

- В режиме настройки автоматической индикации времени будет гореть только один диод (12 часов), это означает что автоматическая индикация времени отключена. Прикоснитесь к сенсору один раз и вы увидите как диодный ряд начнём мигать (от 12 до 6 часов), это означает что  включена автоматическая индикация времени каждые 15 минут.

Предупреждение: не применяйте силу при использовании и при настройке сенсорных часов.