LED WG137P

Нажмите кнопку А для просмотра времени. Верхний диодный ряд показывает количество часов.Средний диодный ряд указывает количество минут (10,20,30,40,50). Нижний диодный ряд так же указывает минуты от 1 до 9 минут. Для определении количества минут необходимо показания сложить.

Для просмотра даты нужно  нажать кнопку А  дважды. Верхний диодный ряд показывает количество месяцев.Средний диодный ряд указывает количество дней (10,20,30). Нижний диодный ряд так же указывает дни от 1 до 9 дней. Для определении количества дней  необходимо показания сложить.

Установка часов:

Нажмите кнопку В один раз  для установки количества часов. Изменяйте показания нажимая кнопку А.

Нажмите кнопку В два раза  для установки количества минут (10,20,30,40,50). Изменяйте показания нажимая кнопку А.

Нажмите кнопку В три раза  для установки количества минут (от 1 до 9). Изменяйте показания нажимая кнопку А.

Нажмите кнопку В четыре раза  для установки количества сесяцев. Изменяйте показания нажимая кнопку А.

Нажмите кнопку В пять раз  для установки количества дней 10,20,30). Изменяйте показания нажимая кнопку А.

Нажмите кнопку В шесть раз  для установки количества дней (от 1 до 9). Изменяйте показания нажимая кнопку А.

Нажмите кнопку В семь раз  для регулировки яркости подсветки(1-7). Изменяйте показания нажимая кнопку А.

Нажмите кнопку В восемь раз  для включения режима автоматической индикации времени. Изменяйте показания нажимая кнопку А. Каждый диод увеличивает период индикации на 10 минут(от 10 до 50 минут). Если не горит не одного диода, то режим автоматической индикации отключён.